##### ASOCIACION CHILENA DE

##### VELEROS CLASE PIRATA

##### ACCP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

###### DE VELERO MONOTIPO  CLASE “PIRATA”

VERSION  CLASICO

( CASCO DE MADERA )

REVISIÓN 0

Preparó : 	Alberto Cotapos		Fecha:	5 de Agosto de 2002.

Revizó  :	Pablo Schüler 		Fecha:

Revizó  :	Patricio Aros 		Fecha:

- Generalidades

  - El Pirata es una yola monotipo biplaza diseñada por K. Martens.

  - La presente Especificación asegurará, dentro de lo posible, que todas las embarcaciones de la Clase sean iguales en todos los factores que influyan, tanto en la velocidad del bote como en su capacidad marinera.

  - Todos los botes de la clase serán construidos bajo las bases oficiales (Reglamento de la Clase,  Planos y Certificados de Medición).

- Nuevas Embarcaciones

  - La medición y registro de cada embarcación nueva es responsabilidad de la Asociación Chilena de Veleros Clase Pirata (ACCP), la cual asignara un número de casco correlativo.

  - El número de cascos construidos bajo licencia serán registrados por la ACCP en la DSV (Federación Alemana de Vela).

- Fabricante, licencias de construcción

  - Los botes de la Clase Pirata podrán ser construidos industrialmente solo por fabricantes que cuenten con una licencia extendida para tal efecto por la DSV a través de la ACCP.

  - La construcción personal, artesanal, esta permitida sin licencia. Como construcción personal se entenderá a aquellos botes construidos por personas naturales para su uso privado, sin exceder un casco por año.

  - Los botes construidos según el punto 3.2 anterior, no pagan licencia, pero para competir en regatas de la ACCP  deberán ser registrados y medidos por la Clase para su certificación.

  - El fabricante esta obligado a construir los botes de acuerdo a planos aprobados y a esta especificación.

- Medición

  - La medición de las embarcaciones podrá llevarla acabo solamente un medidor acreditado por la Clase Pirata.

  - Ningún medidor podrá medir casco, aparejo, o velas que le pertenezcan.

  - Las mediciones deberán regirse por los protocolos oficiales de la Clase.

  - Después de la medición, el propietario de la embarcación será responsable de mantener su embarcación dentro de las reglas de la ACCP.

- Marcas de identificación

  - El número de registro del bote deberá ser grabado en una placa de metal atornillada que será suministrada por la A.C.C.P., con números grandes y claros. Este numero de registro estará ubicado en la quilla o en el piso del doble fondo a popa de la caja de orza. Los números de vela y casco deberán ser idénticos.

  - El símbolo de la clase, la sigla de identificación del país y el numero de registro se agrupara según la regla 77 y el apéndice H del reglamento internacional de regatas de la ISAF.

  - El símbolo de la clase consiste en una hacha de pirata de color rojo. El dibujo será incluido en la vela mayor, a la misma a altura en ambas caras de esta, con el filo del hacha hacia proa.

- Detalles Técnicos de Construcción

  - Cada embarcación deberá construirse siguiendo precisamente los planos y la presente especificación.

  - El siguiente punto comprenderá las especificaciones técnicas para las piezas construidas en madera y en terciado marino:

    - Toda dimensión, sección transversal o numero de piezas, corresponde a las magnitudes mínimas. Todas las distancias y separaciones entre las piezas corresponden a las magnitudes máximas.

    - Para la quilla, roda, pié de roda, espejo, carlinga, cuadernas, varengas, pantoque y cairel se utilizará madera de 560 kg/m3. Las dimensiones de las piezas anteriormente nombradas deberán estar de acuerdo con los planos. En cascos de roda laminada se podrá prescindir de pié de roda.

    - Para baos y falcas, el tipo de madera quedará a criterio del fabricante, las medidas serán de acuerdo a los planos.

    - Espesor de forro y cubierta:

- Madera bajo 560 kg/m3 			Espesor mínimo 10.0 mm

- Madera sobre 560 kg/m3			Espesor mínimo   9.0 mm

- Terciado marino	Casco		Espesor mínimo   8.0 mm

Cubierta 	Espesor mínimo   6.0 mm

.

El grosor de los materiales deberá ser constante tanto en el casco como en la cubierta, con la excepción de un ancho de 60mm a ambos lados de la línea de cubierta y del canto del espejo, un ancho de 60mm a ambos lados de la roda,  un ancho de 60mm a ambos lados del pantoque así como del ancho ideal de la quilla.

No se permitirá bajo ninguna condición tratar de concentrar el peso en el centro del bote usando distintos espesores de capas de fibra o distinto grados de saturación de la misma.

En el caso de que exista sospecha de alguna irregularidad para con  esta regla  se permitirá al medidor de la clase perforar el casco (no más de 10 orificios) para constatar las dimensiones.

  - La regla 11 comprobará la distribución de pesos en el bote.

  - Es de la mayor importancia verificar que todos los botes sean iguales en forma y estructura. Disminuciones de las medidas y escantillones están prohibidas. El aumento de las dimensiones es permitido, siempre y cuando este no sea para modificar la concentración de pesos de la embarcación.

  - La cara de cuadernas debe ser recta. Se permitirá un desvío de 2 mm, respecto a la vertical, en la cuaderna 10.

  - El espacio entre la cubierta del costado y el piso así como el espacio bajo la cubierta de proa y popa, podrá  cerrarse para formar una cámara estanca para asegurar flotabilidad.

  - El verdugete será de madera sobre 560 kg/m3

  - El pantoque podrá ser redondeado con un radio máximo de 8mm.

  - Cada embarcación contará con un bota-ola de una altura mínima en el centro de 50mm y cuyos brazos a la altura de cubierta medirán 700mm como mínimo.

# Medición del Casco

  - Casco

    - Antes de comenzar la medición del casco se deberá comprobar la correcta posición longitudinal y transversal de la embarcación la regla 8.1.2 indica la correcta posición de la línea base del casco en el sentido de la eslora.

    - El origen del sistema de referencia corresponde al plano tangente al canto de popa del espejo en el punto de intersección con el punto mas bajo de la quilla que es perpendicular a la línea base y a la línea de crujía. En las cuadernas de medición se medirá si  el casco cumple con la forma correcta mostrada en la regla 8.1.5. Todas las mediciones se tomarán al canto exterior del forro exterior. La línea base se ubicara mediante las dimensiones H 0 (base hasta el canto inferior de la quilla en el espejo) y H 10 (base hasta el canto inferior de la quilla en la cuaderna 10).

    - La eslora total del casco será: LA  5000mm +/- 15mm

    - Se permitirá una cubre roda de 10mm el cual no se tomara en cuenta para efectos de medición. La manga máxima en el canto exterior del forro exterior será: BMAX 1610mm +/-20mm. La altura máxima del verdugete será de 30mm como máximo y el espesor del verdugete será de 12mm.

La medición en la cuadernas será la siguiente:

|  | "O" | "H" | "K 1" | "K 2" | "HD" | "HK" | "BK" | "B" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 245 ± 0 | 20 ± 5 | 50 | 600 ± 20 | 325 ± 5 | 750 ± 10 | 866 ± 10 |
| 1 | 430 | 173 ± 5 | 42 ± 5 | 65 |  | 288 ± 5 |  |  |
| 3 | 1290 | 70 ± 5 | 62 ± 5 | 85 | 579 ± 10 | 244 ± 5 | 1335 ± 10 | 1480 ± 10 |
| 6 | 2580 | 35 ± 5 | 76 ± 5 | 95 | 600 ± 10 | 236 ± 5 | 1375 ± 10 | 1570 ± 10 |
| 9 | 3870 | 112 ± 5 | 58 ± 5 | 80 | 654 ± 10 | 305 ± 5 | 786 ± 10 | 1018 ± 10 |
| 10 | 4300 | 158 ± 0 | 40 ± 5 | 55 |  |  |  |  |
| 11 | 4730 | 217 ± 5 |  |  |  |  |  |  |

.

Donde:

- 0 es la distancia de las cuadernas desde el espejo

- H es la altura de la quilla hasta la base

- K1 es el ancho ideal de la quilla

- K2 es el ancho de la quilla con su radio de curvatura

- HD es la altura desde la base hasta la línea de cubierta en el costado

- HK es la altura desde la base cubierta

- BK es la manga en el pantoque

- B es la manga en cubierta

Para la roda:

- 0 =5000 +/- 15

- HD=720 +/- 20

Las dimensiones indicadas son  exteriores, incluyen cuaderna más forro. Las dimensiones para la construcción de cuadernas está dado por el Plano correspondiente

    - La forma de la roda se medirá mediante una plantilla oficial. El canto inferior de la plantilla se situara en la cuaderna 10. El huelgo entre la roda y la plantilla no podrá ser mayor a 20mm

    - Perno de la orza / agujero de la orza:

- Centro del perno a proa de la cuaderna 6	        LSB 370mm+/-10mm

- Centro del perno a la línea Base 		        HSB 125mm+/-10mm

- Ancho del agujero 		  	        	        BSK 15mm

  - Cubierta y cockpit:

8.2.1      Largo de la cubierta de popa                                                  LDA 860mm+/-20mm

    - Posición del centro del anclaje de los obenques desde 0:      LW 3100mm +/-20mm

    - Canto de proa de fogonadura desde 0                             :      LM 3440mm+/-10mm

    - Puño de amura del foque desde 0 			:      LVS 4770mm+/-5mm

    - Canto de popa de la cubierta de proa desde 0		:      LDV 3350+/- 20mm

    - Cubiertas del costado:

- Ancho de la cubierta lateral en la cuaderna 3  :  BD3 220mm +25mm -10mm

- Ancho de la cubierta lateral en la cuaderna 6:    BD6 250mm +25mm -10mm

- Ancho de la cubierta lateral en perpendicular a LDV :
 BDV 300mm +25mm -10mm

- El ancho máximo de la cubierta no podrá encontrase por sobre la línea de cubierta en el costado. Ningún tanque lateral  podrá adentrase en el cockpit mas allá de el ancho de la cubierta del costado.

- La cubierta de costado deberá ser plana hasta 80mm antes de su canto interior. La construcción a partir de este punto será libre, pero el costado interior de la cubierta del costado no podrá quedar por debajo de 30mm de la línea de cubierta en el costado.

- El bota ola no podrá extenderse mas de 60mm a popa del canto de popa de la cubierta de proa.

- La cubierta del costado deberá ser convexa respecto al cockpit entre LDV y LDA

    - Pisos del cockpit:

- El largo mínimo del piso del cockpit será 		LF 2500mm

- Ancho mínimo del piso en la proa del cockpit 		BFV 610mm

- Ídem en el canto de popa de la caja de orza 		BFM 1080mm

- Ídem en la popa del cockpit  				BFA 800mm

- Altura del piso en la sección 3 desde la línea de cubierta del costado:
 HF3 305mm+/-40mm

- Altura del piso en la sección 6 desde la línea de cubierta del costado:
 HF6 355mm+/-40mm

- Altura del piso en LDV desde la línea de cubierta del costado:
 HFV 355mm+/-40mm

    - Caja de orza

- La altura de la caja de orza medida desde el canto interior del forro del casco en la quilla en la cuaderna 6 no será menor de HSK 500mm

- No se permitirán cierres de goma para el agujero de la orza

- Se deberá reforzar la caja de orza en el punto del perno de la caja de orza  con pletinas de 150x100mm de un material de peso específico no mayor al del acero.

- El peso de ambas pletinas junta no será superior a 750g

  - Volumen de Flotabilidad

- Volumen mínimo de flotabilidad será de  250 Lts.

- Como espacios utilizables para crear volúmenes estancos se podrán utilizar  los espacios que se encuentran bajo las cubiertas laterales y bajo las cubiertas de proa y popa. Se deberá distribuir el volumen de forma tal que el bote inundado flote en posición horizontal. Los volúmenes de flotabilidad podrán estar llenos de espuma de celda cerrada o con cámaras de  aire en las medidas adecuadas.

  - Mamparos Transversales

El espacio existente bajo la cubierta de proa y popa podrá ser cerrado mediante mamparos transversales. Se dotara a ambos mamparos con un mínimo de una tapa de registro.

El mamparo de popa se encontrara a 860 mm +- 20 mm de la secc. 0

El mamparo de proa se encontrara a 3350 mm +450 –200 mm de la secc. 0

Ambos mamparos se deberán encontrar bajo las respectivas cubiertas de proa y popa.

- Orza

  - La orza será construida en  acero naval  o acero inoxidable de 5mm de espesor.

  - Se contará con un perno de orza de Acero Inoxidable de diámetro 12+/-2mm situado según 8.1.7.

  - La forma de la orza estará según los planos de medición.

- Timón

  - Como materiales para la construcción del cabezal del timón se aceptaran: Madera o Madera laminada. La pala del timón también puede ser de Aluminio.

  - Las formas del timón estarán de  acuerdo con los planos de medición

  - La arista del canto de proa del timón deberá encontrase sobre o bajo de la prolongación de la quilla con una tolerancia de 5mm.

  - La separación entre la cabeza del timón y el espejo no podrá ser superior a 45mm.

  - Las formas de la caña y su extensión es libre. Se podrá utilizar Aluminio para la construcción de la extensión de la caña..

  - La caña debe acoplarse directamente a la cabeza del timón.

  - El peso completo del timón , incluyendo la caña y su extensión no será menor de 4kg

  - Cualquier tipo de concentración de peso esta prohibida.

- Peso

  - El peso del casco seco incluyendo elementos de flotabilidad según regla 8.3, herrajes fijos al casco y straps, sin aparejo ni jarcia,  sin maniobra ni cabos, sin orza, timón ni caña, no podrá se menor a 170 kg.  Se permitirá un peso de corrección de un máximo de 10kg. Sin el peso de corrección el bote no será mas liviano que 160kg

  - Los pesos de corrección serán de metal y se podrán en mitades o cuartos iguales bajo cubierta a popa y proa del cockpit. Los peso deberán estar marcados y deberán se registrados en la hoja de medición del bote. Los pesos de corrección solo podrán ser instalados con la aprobación escrita del medidor de la Clase Chilena y quedará anotado en el correspondiente certificado de medición.

11.3	El centro de gravedad del bote según la regla 11.1 incluyendo los pesos de corrección de la regla 11.2 deberá determinarse de la siguiente forma: El bote se balanceara en el piso sobre una de sus líneas de cubierta laterales (verdugetes) y deberá mantenerse sin ayuda externa formando un plano imaginario perpendicular al piso y tangente al bote en el verdugete superior (contrario al verdugete apoyado), cuyo punto de intersección con el piso  no diste más de 460 mm del punto de apoyo del bote. En caso de no cumplirse con lo anterior se aplicaran pesos correctivos iguales bajo ambas cubiertas laterales de forma tal que se obtenga este balance especificado anteriormente. Estos pesos se marcarán de forma tal que no se pueda variar su posición.

## Mástil

  - El material de construcción de mástiles será Madera.

  - Los mástiles rotatorios o con curvatura permanente están prohibidos.

  - Se deberán marcar los mástiles con bandas, de colores que resalten con el color del mástil, de 10mm de ancho en los siguientes lugares:

- Canto superior de la banda I sobre el canto superior de la cubierta MI 270mm+/-50mm

- Canto superior de la banda I al canto inferior de la banda II no será mayor a   MII 5515 mm

  - Altura desde el canto superior de cubierta al anclaje del estay de proa y anclaje de los obenques medidos en la cara exterior del mástil no será mayor a MVS 4310 mm

  - El perfil del mástil y sus características está dado por el Plano correspondiente.

  - No se aceptara bajo ninguna circunstancia un controlador de curvatura de mástil. El mástil se podrá fijar a la altura de cubierta solamente con el uso de cuñas. Se permitirá la instalación de un pasador de seguro en la cara posterior del mástil.

  - El peso mínimo del tope del mástil será de 3kg. Este peso se medirá apoyando el mástil en posición horizontal en la banda de medición I y pesándolo en el canto inferior del banda de medición II .El pesaje se llevara a cabo incluyendo jarcia y aparejo.

### Botavara

  - El material de construcción de la botavara será Madera

  - Están prohibidas las botavaras con curvatura permanente.

  - Se instalará una banda de medición de 10 mm de ancho en la botavara de forma tal que el canto interior de esta no diste mas de 2680 del canto posterior del mástil MIII 2680.

  - El botavara incluyendo los herrajes deberá girar en un circulo de 100 mm.

  - La separación entre el canto posterior del mástil y el punto de rotación de la rotula  de la botavara no podrá ser mayor a 35 mm.

### Tangón

  - En la maniobra del foque está permitido el uso de Tangón, el que puede estar construido en madera o aluminio

  - El largo desde el canto exterior de los herrajes de anclaje será como máximo SPL 1600 mm

  - La altura del herraje de anclaje del tangón en el mástil por sobre la cubierta es libre

  - El radio máximo del anclaje del tangón desde el canto de proa del mástil no será mayor a 30mm

### Aparejo y Maniobra

  - Los obenques y el estay de proa deben ser de acero inoxidable trenzado de un diámetro mínimo de 2.5mm. Se permitirá solamente un (1) estay y dos (2) obenques.

  - Se permitirá un par de crucetas rectas de construcción simple de un largo máximo de 40mm.

  - Para la driza del foque y para el estay de proa se permitirá la instalación de un anclaje, el cual deberá situarse de forma tal que las proyecciones del estay de proa no están mas arriba de la altura MVS. La carga del estay de proa deberá ser llevada por el gratil del foque durante las regatas. El estay de proa debe mantenerse siempre afianzado tanto al mástil como a la cubierta. No se permitirá retirar el estay de proa durante una regata. El estay de proa deberá dar sostén al mástil en caso de que la driza del foque ceda o en caso de cortarse la relinga de gratil.

  - Se permitirá una maniobra de Cunningham de proa la cual deberá llevarse bajo cubierta.

  - El recorrido de la escota de mayor es libre La guía de escota de la mayor en el casco deberá encontrarse dentro del cockpit.

  - El material de la driza de la vela mayor y del foque es libre. La driza del foque podrá ser de cable de acero inoxidable desde el punto de unión con el tope del foque hasta su punto de fijación. Las drizas de mayor y foque se podrán fijar solamente a ganchos, mordazas o cornamusas, cualquier tipo de maniobra que permita variar la tensión no esta permitido.

  - Esta prohibido el trapecio o cualquier maniobra similar.

### Herrajes

  - El uso y distribución de herrajes es libre siempre que esta Especificación no diga lo contrario. Recomendamos  el uso de herrajes de maniobra según “Planos de Herrajes“ de la  ACCP..

  - Se permite un herraje para evitar la caída del timón.

  - Se prohíben los tensores de palanca, cajas de reducción, enrolladores de foque y maniobra para cambiar de posición el pie de mástil durante la navegación.

  - Los puntos de tiro de la escota del foque deberán encontrarse dentro de las cubiertas laterales y cualquier intento de llevar la escota del foque dentro del cockpit, incluso mediante el uso de barberhaulers, queda prohibido.

  - Cualquier tipo de construcción mecánica o hidráulica para generar tensión queda absolutamente prohibida.

  - Fijación de Herrajes

    - Los herrajes serán fijados a la embarcación mediante pernos de Acero Inoxidable, de diámetro recomendado por el fabricante de cada herraje.

    - Se deben utilizar golillas de acero inoxidable y de diámetros exteriores indicados por el fabricante de los herrajes.

### Planos

  - Lista de Planos que complementan esta especificación :

| 1 | Plano General |
| --- | --- |
| 2 | Plano de Lineas |
| 3 | Plano Vélico |
| 4 | Plano de Mástil y Botavara |